# Смена подсветки в сотовом телефоне Motorola T190

Каждый кто решится менять подсветку на этом телефоне обязательно столкнется с двумя проблемами. Первой проблемой станет разборка телефона. К сожалению, инженеры Motorola решили использовать саморезы с "Phillips"овскими шляпками. Без соответствующего "оборудования" придется изрядно "попыхтеть", прежде вам удастся вывинтить все 6 саморезов... И вторая, маленькое напряжение питания светодиодов: всего 1.7 В. Теперь о том как все это "обойти"...

### Часть первая. Разборка телефона

Выше я уже писал, что вам потребуется "специальная" отвертка типа "Phillips". Я себе такую недавно приобрел (ProsKit R05), поэтому проблем с выкручиванием саморезов не было :)

Тем у кого нет подобного инструмента, остается посоветовать попробовать ее купить в каком-нибудь строительном или радиотехническом магазине. Однако шанс найти там отвертку подходящего "диаметра" стремятся к нулю... Поэтому, если желание навести рестайлинг телефона очень высоко, можно произвести "жесткий демонтаж" базовых саморезов с последующей заменой на обыкновенные саморезы под крестообразную отвертку. Под выражением "жесткий демонтаж" я понимаю использование "силы трения", высверливание и другие "нестандартные" операции по выкручиванию этих "злополучных" саморезов. Главное в этом деле не перестараться и не повредить телефон :) ...
Итак, разбираем телефон. Для начала отклеивается логотип Motorola с задней стороны телефона. Под логотипом скрываются два самореза, с них и начинаем. Далее отключается аккумулятор и выкручивается еще два самореза (один защищен специальной наклеечкой, которая снимается без проблем, однако четко указывает на то, что телефон вскрывался :) Последними снимаются два самореза внизу телефона, для этого необходимо отодвинуть защелку аккумулятора вверх.

Когда все саморезы будут вывинчены, лицевая панель корпуса относительно легко снимется, т.к. корпус будут удерживать две небольшие защелки по бокам телефона.

### Часть вторая. Снятие печатной платы

Печатная плата крепится на мини-фиксаторах. Проблем с извлечением платы быть не должно. А вот дисплей телефона просто приклеен к плате, поэтому нужно очень аккуратно произвести обратную операцию. Будьте аккуратны: шлейф дисплея точечно припаян к плате телефона, не стоит его отделять. Лучше аккуратно положить и по меньше беспокоить :)

### Часть третья. Проверка напряжений

Теперь перед вами "голая" плата, на которой несложно найти светодиоды. Пора проверить напряжение. На рисунке внизу показано расположение светодиодов и балластных резисторов (их здесь два, представляют собой своеобразный резисторный мостик) на печатной плате. Для этого подключаем аккумулятор и включаем телефон (рекомендую вытащить SIM-карту, так - на всякий случай).

Берем мультиметр и замеряем напряжение на светодиодах и балластных резисторах. Типовые значения следующие (при использовании стандартных светодиодов):
напряжение на светодиодах - 1.7 B;
напряжение на балластных резисторе - 1.3 В.
Определите, где на контактных площадках "плюс", а где "минус" и составьте небольшую схему (можно и не зарисовывать на бумаге :). С помощью схемы вы будете определять полярность при пайке.

### Часть четвертая. Подбираем светодиоды

В данном случае я использовались светлоголубые светодиодоы L192UBC. Подобрать другие светодиоды можно здесь, надеюсь, что проблем с выбором у вас не возникнет.

### часть пятая. Смена светодиодов

В этой процедуре нет ничего сверхсложного. Перед сменой светодиодов ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР.

Смена светодиодов начинаем с выпаивания старых светодиодов. Аккуратно подогреваем одну ножку светодиода, и по мере нагрева площадки слегка приподнимаем светодиод. Когда одна контактная площадка светодиода будет отпаяна, отпаиваем вторую. В этом деле главное не перегреть дорожки на плате. Если чувствуете, что аккуратно выпаять светодиод не получается, подумайте стоит ли продолжать. Если ответ положительный, "сносите" светодиод, но обратного пути у вас уже не будет...

Итак, старые светодиоды выпаяны (надеюсь без жертв :). Пора готовить новые светодиоды...

На контактные площадки печатной платы телефона наносим немного сплава, а сверху активный флюс. Ставим светодиод на контактные площадки (анод должен попасть на площадку с "плюсом", смотрите схему). Припаиваем, все...

Если для выбранного вами светодиода напряжения подсветки клавиатуры мало, можно поднять напряжение питания до ~3.5В! Такого напряжения хватит для любого светодиода. Поднять напряжение можно двумя путями: или закоротив балластный резистор, или заменив его другим SMD-резистором меньшего номинала (стандартный 38Ом). Второй вариант, более гибкий (в данном случае я использовал именно его, номинал новых резисторов по 1Ому). Он позволяет добиться оптимальной яркости, при оптимальных "затратах" энергии. В этом случае можно смело ставить "самые крутые" светодиоды.

Хочу обратить внимание: в случае "искусственного" повышения питания светодиодов, длительность работы сотового телефона от аккумулятора может резко уменьшится. Т.к. в этом случае значительно вырастают токи, потребляемые светодиодами (смотри спецификации). С закороченными резисторами у меня аккумулятора хватало на сутки, в обычном режиме - трое суток.

### Заключение

Вот и все... Мы поменяли подсветку там, где хотели ее поменять...